RDs-17型X、γ个人剂量仪简介

该个人剂量仪可监测X、γ辐射引起的个人累积剂量当量和剂量当量率，特别设计为军用级直读报警式个人剂量计。其专业的电磁屏蔽设计，适用于战时瞬发电场和磁场环境。该剂量仪具有良好的辐射能量响应和足够宽的辐射测量量程。剂量仪符合国际通用的军用及民用标准，可在较恶劣环境条件下使用。具有无线数据通讯功能，即可单机工作，又适合系统应用管理。单按键操作及系统操作可设置多重报警阈值。

主要技术指标：

● 探测器：新型半导体探测器

●测量范围：累积剂量 0.1µSv～20Sv，剂量率 0.1µSv/h～20Sv/h；●LCD显示：累积剂量: 0.00µSv～19999mSv，剂量率: 0.1µSv/h～19999mSv/h，工作时间记录：0～199小时59分

●显示单位：µSv，mSv

●报警方式：震动报警、声音报警、前面板LCD背光红色闪动报警、顶部LED闪动报警

●报警阈值设置：累积剂量 1µSv～19999mSv之间分级设置；剂量率 1µSv/h～19999mSv/h之间分级设置；剂量增量1µSv～1000µSv之间可调；超时报警1分～200小时之间可调

●操作模式：通过剂量仪按钮和系统软件设定剂量、剂量率、时间和剂量增量报警阈值

●能量范围：15keV～7MeV

●能量响应：＜±30%

●测量准确度：≤±10%（137Cs@10mSv/h),≤±15%（241Am@20mSv/h），≤±10%（X射线，16keV@20mSv/h）

●工作环境：温度-10℃～50℃,相对湿度≤90%RH

●防护等级：≥IP67

●电源：一节AA电池,连续工作时间＞2400小时，当显示欠压符号之后，仍可正常工作8小时以上

●存储及读取数据量：累积剂量、最大剂量率、最大剂量率发生时刻、工作时间、剂量和剂量率报警阈值、时间报警值、剂量增量提示值、报警状态标志、剂量仪编号

●配置：具备电池、佩夹专用开启工具

●抗震抗跌落：防震动、跌落（混凝土1.5米跌落）

●抗电磁干扰：	30kHz～5GHz（脉冲场），30Hz～100kHz（电磁场）

●重    量：约90g

●尺   寸：80mm×60mm×24mm（不计背夹尺寸）

●数据传输方式：通过读出器传输到计算机，与读出器之间无线通讯

北京瑞迪泰克技术有限公司

北京市海淀区韩家川甲4号

联系电话：13810637587， 15810850740

010-62488062转100、112

E-mail：raditech@163.com

http：//www.raditec.net