RDt-2/RDt-Ⅲ 个人剂量仪

Personal Dosimeter

●  数据可存储,掉电不丢失

●  GM管探测器,抗干扰,低功耗

●  红外数据通讯,可单机或系统管理工作

●  累积剂量、剂量率与工作时间可切换显示

●  多因素声光报警,报警阈值连续可调

RDt-2和RDt-Ⅲ个人剂量仪

▉功能简介

RDt-2和RDt-Ⅲ个人剂量仪使用GM计数管探测器，可测量X、γ辐射引起的个人累积剂量当量和剂量当量率，同时记录存储累计工作时间。累积剂量当量、剂量当量率和累计工作时间可切换显示，由LCD指示读出。测量数据即时存储在剂量仪内的EEPROM芯片中，掉电不丢失。剂量和剂量率报警阈值连续可调,在超阈时可发出声、光报警。剂量仪探测器经过精心的能量响应补偿和放射性刻度，具有良好的测量准确性和可靠性。剂量仪具有红外数据通讯功能，配合计算机系统管理软件，可实时进行规范化的个人剂量监测管理。

▉主要技术指标

| 探测器 | GM计数管 |
| --- | --- |
| 测量范围 | RDt-2： Hp(10): 0.1(Sv(1Sv Hp(10): 0.1(Sv/h(200mSv/h RDt-Ⅲ： Hp(10): 0.1(Sv(1Sv Hp(10): 0.1(Sv/h(500mSv/h |
| 报警阈 | Hp(10): 0.1(Sv(1Sv之间连续可调 Hp(10): 0.1(Sv/h(200mSv/h之间连续可调 剂量增量：1(Sv(999(Sv之间连续可调 超时报警：1(6000min之间连续可调 |
| 报警功能 | ·剂量、剂量率超阈值报警 ·探测器失效报警 ·探测器阻塞报警 ·工作超时报警 累积剂量增量提示报警 报警以声(蜂鸣器)、光(LED)及LCD指示进行 报警声在距剂量仪30cm处大于 80dB |
| LCD显示 | Hp(10): 0.00(Sv(999.9mSv Hp(10): 0.01(Sv/h(500mSv/h |
| 能量响应 | <±30%（40keV(1.3MeV） |
| 剂量率响应 | <±20% (RDt-2：1(Sv/h(200mSv/h) (RDt-III：1(Sv/h(500mSv/h) |
| 电 源 | AA型3.6V锂电池一节 电池寿命 >1000h |
| 欠压指示 | 当电池电压≤3.2±0.1V时，显示欠压符号 |
| 温度特性 | <±15%, -10℃(+40℃ |
| 湿度特性 | <±10%, 40%(90%RH(35℃) |
| 重 量 | 95g |
| 体 积 | 90×62×25(不计夹子) |

联系方式

北京瑞迪泰克技术有限公司

电话: 13810637587；010-62488062，010-57165351

E-mail:raditech@163.com      http://www.raditec.net